## Slide 1
SISTEM MONITORING
KELEMBAPAN UDARA
Air Humidity Monitoring System
Berbasis Sensor DHT22 | Real-Time Monitoring | Alert System
Studi Kasus • Internet of Things • Sistem Cerdas

## Slide 2
01
LATAR BELAKANG
⚠
Masalah Kelembapan
Kelembapan udara yang tidak terkontrol dapat merusak peralatan elektronik, bahan makanan, dan memengaruhi kesehatan manusia secara signifikan.
📊
Kebutuhan Monitoring
Diperlukan sistem pemantauan otomatis yang mampu membaca, mencatat, dan memberikan peringatan dini ketika kelembapan berada di luar batas aman.
💡
Solusi Teknologi
Pemanfaatan sensor DHT22 berbasis IoT memungkinkan monitoring real-time dengan biaya rendah, akurasi tinggi, dan dapat diintegrasikan dengan sistem alarm.

## Slide 3
02
TUJUAN & RUANG LINGKUP
TUJUAN SISTEM
1
Memantau kelembapan & suhu udara secara real-time
2
Memberikan peringatan otomatis (alarm) jika melewati ambang batas
3
Menyimpan data historis dalam format CSV & JSON
4
Menampilkan status kondisi lingkungan secara visual
5
Mendukung pengambilan keputusan berbasis data sensor
RUANG LINGKUP
Sensor:
DHT22 (Suhu & Kelembapan)
Platform:
Raspberry Pi / Arduino
Output:
Terminal, CSV, JSON
Alarm:
Sound + Visual Alert
Interval:
Real-time (per 5 detik)
Lokasi:
Ruangan tertutup / gudang

## Slide 4
03
ALUR SISTEM (FLOWCHART)
START
1. Input Sensor
Baca humidity, temperature, catat timestamp
2. Pengolahan Data
Validasi, hitung rata-rata, min & max
3. Pengambilan Keputusan
Apakah level humidity normal?
4. Output Monitoring
Display terminal, Log CSV, Export JSON
5. Alarm / Kontrol
Trigger sound & visual alert jika WARNING/CRITICAL
WARNING
25-30% / 75-80%
CRITICAL
>80% / <25%
NORMAL
30-75%
END

## Slide 5
04
STUDI KASUS
Monitoring Kelembapan Udara — Gudang Penyimpanan Bahan Makanan
SKENARIO KASUS
🏭
Lokasi:
Gudang penyimpanan tepung & gula
🌡
Target RH:
45% – 65% (aman untuk bahan kering)
⏱
Interval:
Setiap 5 detik, 24 jam nonstop
📡
Sensor:
DHT22 dipasang di 3 titik berbeda
💾
Storage:
Log ke file CSV + backup JSON harian
🔔
Alarm:
Buzzer aktif + LED merah jika >70% atau <40%
CONTOH OUTPUT LOG
Timestamp
RH%
Temp
Status
08:01:05
62%
27°C
NORMAL
08:01:10
68%
28°C
WARNING
08:01:15
75%
29°C
WARNING
08:01:20
82%
30°C
CRITICAL
08:01:25
78%
29°C
WARNING
08:01:30
64%
27°C
NORMAL

## Slide 6
05
ANALISIS & KESIMPULAN
DHT22
Sensor Akurat ±2% RH
3 Level
Normal / Warning / Critical
Real-Time
Update tiap 5 detik
CSV + JSON
Format penyimpanan data
✓ KELEBIHAN SISTEM
Monitoring 24/7 tanpa intervensi manual
Peringatan dini mencegah kerusakan produk
Data historis mendukung audit & laporan
Biaya implementasi rendah (sensor ~Rp 50.000)
Dapat diperluas ke multi-sensor & multi-ruangan
! TANTANGAN & SOLUSI
Kalibrasi sensor berkala (setiap 6 bulan)
Koneksi kabel di area luas perlu WiFi/LoRa
Keamanan data log perlu enkripsi tambahan
False alarm akibat sensor kotor → perlu filter
Integrasi ke dashboard web masih dikembangkan

## Slide 7
KESIMPULAN
Sistem Monitoring Kelembapan Udara berhasil diimplementasikan menggunakan sensor DHT22 dengan kemampuan deteksi tiga level status: NORMAL, WARNING, dan CRITICAL. Sistem mampu merekam data secara real-time, menyimpan log dalam format CSV & JSON, serta mengaktifkan alarm otomatis ketika kelembapan melewati batas yang ditentukan.
Sistem ini terbukti efektif dalam mencegah kerusakan produk dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data sensor secara otomatis.
TERIMA KASIH